Jeviště MDO

Rozměry jeviště		12 × 12 m hrací plocha

Forbína			4 m

Vykrytí jeviště		černý samet

Horizont 			černý

Portály			nepohyblivé, šířka mezi portály 914 cm

Opona				a) rozevírací (wagnerova)

b) protipožární

Podlaha jeviště		černě natřená palubovka

Jevištní stoly		2 kusy, identické, rozměr 2 x 4 m, zdvih -2 m až +2,32 m

Praktikáblová sestava	100 × 200 cm, 100 × 100 cm, odstupňováno po 20 cm výšky

Tahové zařízení		24 ručních tahů, 3 osvětlovací baterie (elektrický pohon)

Navážení dekorace	rampa a nákladní výtah (parametry: šířka 2,9 m, délka 7,5 m, výška 2,5 m, výška vstupních dveří 2,1 m

JEVIŠTNÍ TAHY

Tahy 2 až 24 – Přeprava břemen

Počet tahů			23 (1. tah nefunkční kvůli umístění světel)

Druh tahu			jednoduchý

Ovládání			ruční

Místo pro ovládání		první technická lávka

Systém ovládání		tahem za konopné lano

Zdvih				17,5m

Maximální nosnost	150 kg při zatížení souvislým břemene po celé délce tahu, při bodovém zatížení postup dle ČSN 91 81

Délka tahové tyče		11 m (tah č. 22 na levé straně o 22 cm kratší)

Průměr tahové tyče		57 mm

Tahy IV a VI – Osvětlovací baterie

Zdvih				12 m

Nosnost			150 kg

Pohon				motorický

Rychlost			0.1m/s

Ovládání 			tlačítkem ovládací skříňky v pravém portále

Tah V – Osvětlovací baterie

Zdvih				12m

Nosnost			250kg

Pohon				motorický

Rychlost			0,1m/s

Ovládání			tlačítkem ovládací skříňky v pravém portále

Pozn.: Tahy nejsou určeny k přepravě osob

OPONY

Požární opona

Materiál		ocelový plech s protipožárním nátěrem

Pohon			motorický; v nouzovém režimu opona padá samospádem

Ovládání	ručně tlačítkem v pravém portále, v nouzovém režimu automaticky povolením z ústředny EPS

Pozn.: Požární opona slouží výhradně jako požární uzávěr prostoru jeviště.  Pod dráhu požární opony je zakázáno stavět dekorace nebo jiné předměty.

Hlavní opona – Wágnerova

Materiál		látková – samet s trvalou protipožární úpravou

Pohon			motorický nebo ručně pomocí rumpálu

Rychlost rozevírání	regulovaná od 0,1 – 0,6m/s

Ovládání		elektropohon z ovládací skříňky v kabině inspicienta – otevření roh

ručně pomocí rumpálu z pravého port – otevření do stran

ZVEDANÉ STOLY JEVIŠTĚ

Počet						2 identické umístěné kratší stranou vedle sebe

Plocha stolu S1				4.02 x 2,02m

Plocha stolu S2				4,02 x 2,02m

Tvar 			dutý kvádr s horní a dolní podlahou, horní podlaha opatřena 2 odnímatelnými poklopy cca 1x1m pro nástupy herců

Průchozí výška stolu				2 m – dolní podlaha stolu nastavena v úrovni podlahy jeviště

Horní poloha stolu max.			2,32m – vztaženo k horní podlaze stolu

Dolní poloha horní podlahy			-2 m nástup na horní podlahu z prostor pod jevištěm

Statická nosnost horní podlahy		500 kg/m2

Dynamická nosnost horní podlahy		200 kg/m2

Statická nosnost dolní podlahy		250 kg/m2

Dynamická nosnost dolní podlahy		100 kg/m2

Statická nosnost horní podlahy max.	3500 kg

Statická nosnost dolní podlahy max.	1500 kg

Dynamická nosnost horní podlahy max.	1000 kg

Dynamická nosnost dolní podlahy max.	400 kg

Zdvih						4,32m

Rychlost zdvihu				regulovaná od 0,01-0,1m/s

Ovládání					pomocí ovládacího pultu z pravého nebo levého portálu

Pozn.: V případě přepravy osob je nutné provést zvláštní bezpečnostní opatření.